# Общество с ограниченной ответственностью

# «Поставка Метрологии»

# ИНН 7729700490 КПП 772901001 ОГРН 1127746015671

# 119634, г. Москва, Боровское шоссе д. 37 кор. 3

# www.metsu.ru    (495) 902-56-10   info@metsu.ru

# _____________________________________________________________________________

Крановые весы К 30000 ВРДА-0/БЭ1 "Металл"

Технические характеристики:

Наибольший предел взвешивания (НПВ):30000кг

Наименьший предел взвешивания (НмПВ):200кг

Дискретность: 10кг

Светодиодная индикация

Прочный корпус из 8мм-вой стали - пыленепроницаемый и с сопротивлением намагничиванию. Специально разработан для взвешивания тяжелых металлических материалов

Управление с передней панели + пульт выносной с радиосигналом до 10 м

Питание: аккумулятор 6В/10Ач, сетевой адаптер 220В/6В2А

Функции: звуковой сигнал, фиксация показаний, тарирование, автоматическое и ручное суммирование показаний, установка пикового значения

Диапазон рабочих температур: -10+40 град С

Диапазон температур при сохранении работоспособности (с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С

Время непрерывного использования от аккумулятора - 150ч

Габариты в упаковке: 1072х300х310мм

Вес брутто: 152кг

* Весы внесены в реестр СИ и поверены

Габаритные размеры весов:

Комплектация:

- Крановые весы

- Пульт дистанционного управления с батарейками

- Сетевой адаптер

- Руководство пользователя с листом поверки

- Гарантийный талон

ООО «Поставка Метрологии» +7(495) 902-56-10 info@metsu.ru http://www.metsu.ru