# Общество с ограниченной ответственностью

# «Поставка Метрологии»

# ИНН 7729700490 КПП 772901001 ОГРН 1127746015671

# 119634, г. Москва, Боровское шоссе д. 37 кор. 3

# www.metsu.ru    (495) 902-56-10   info@metsu.ru

# _____________________________________________________________________________

Крановые весы К 10000 ВРДА-0/БЭ1 "Металл"

Технические характеристики:

Наибольший предел взвешивания (НПВ):10000кг

Наименьший предел взвешивания (НмПВ):100кг

Дискретность: 5/2кг, штатная и повышенной точности(технологический режим=2кг)

Светодиодная индикация

Корпус из алюминиевого сплава

Управление с передней панели + пульт выносной с радиосигналом до 10 м

Питание: аккумулятор 6В/4,5Ач, сетевой адаптер 220В/6В2А

Функции: звуковой сигнал, фиксация показаний, тарирование, автоматическое и ручное суммирование показаний, установка пикового значения

Диапазон рабочих температур: -10+40 град С

Диапазон температур при сохранении работоспособности(с увеличенной погрешностью):-30 +50 град С

Время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч

Габариты в упаковке: 710х340х235мм

Вес брутто/нетто: 31кг/29кг

* Весы сертифицированы и поверены

Габаритные размеры весов:

Комплектация:

- Крановые весы

- Пульт дистанционного управления с батарейками

- Сетевой адаптер

- Руководство пользователя с листом поверки

- Гарантийный талон

ООО «Поставка Метрологии» +7(495) 902-56-10 info@metsu.ru http://www.metsu