| О нашем предприятии |  |
| --- | --- |

В 2005 г. на собственной производственной базе был заложен фундамент будущего цеха, а уже в июне 2006 г.  наше предприятие выпустило первую продукцию.  Основным направлением деятельности ООО «ВолгоТрубСталь»  является  производство следующей продукции:

- трубы циркуляционные диаметром 1420 – 3400 мм и с толщиной стенки 8 – 16 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 3113-001-10516868-2014 и  предназначенные для технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций;

- детали, сборочные единицы, укрупненные сборочные единицы - несколько деталей и сборочных единиц, соединенных собой с помощью сварки, отводы 15º, 30º, 45º, 60º, 90º, патрубки, тройники, переходы, изготовленные в соответствии с ТУ 3113-010-10516868-2014 и  предназначенные для сборки из них на монтаже технологических трубопроводов с рабочим давлением среды до 2,2 МПа и температурой до 425 ºС тепловых электростанций;

- трубы стальные электросварные прямошовные  из обечаек диаметром 720 - 3450 мм и с толщиной стенки 10 - 50 мм, изготовленные в соответствии  с  ТУ 14-3Р-93-2006, ТУ 14-3Р-99-2008, ТУ 14-3Р-56-2001 и предназначенные для кожухов магистральных газо- и нефтепроводов, опор мостов, конструкций, проколов, факельных коллекторов, а также на трубопроводах общего назначения и тепловых магистралях с рабочим давлением до 25 МПа.

Трубы свариваются из листового горячекатаного проката. По длине трубы формируются из состыкованных обечаек шириной от 1500 до 3000 мм. Продольный сварочный шов на обечайке и кольцевые стыковые сварочные швы производятся сварочными автоматами под слоем флюса на специализированных стендах.

Наше преимущество перед крупными заводами в том, что мы можем изготавливать  трубы небольшими партиями. Гибкий технологический процесс позволяет оперативно настраивать оборудование на производство труб  любого диаметра от 720 до 3450 мм.  Длина труб ограничивается только условиями доставки их потребителю. Есть возможность отгружать продукцию любым видом транспорта: автомобильным, железнодорожным, речным.

Производится контроль качества труб рентгенографическим и ультразвуковым методом. На каждую трубу наносится маркировка с указанием ГОСТа, марки и номера плавка стали, размеров трубы

Производительность предприятия составляет до 800 тонн  ежемесячно.

Наиболее интересными и сложными объектами, на которые поставлялась наша продукция,  были: строительство мостовых переходов железной дороги на полуострове Ямал (ОАО «Ямалтрансстрой»), реконструкция нефтеперерабатывающего завода в г. Кириши (ФГУП «Сургутнефтегазстрой»), освоение нефтяных месторождений в Каспийском море (ООО ГСИ ВФ «Нефтезаводмонтаж»), строительство фундаментов ЛЭП в г. Сочи (ЗАО «МуромЭнергоМаш»), строительство трубопровода для технического водоснабжения в г. Нижнекамск (ОАО «Татнефть»), освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (ОАО «Ямал СПГ») и другие.

Руководство ООО «ВолгоТрубСталь» постоянно стремится к развитию производства, введению новых современных технологий, улучшению качества продукции и расширению рынка сбыта.

ООО «ВолгоТрубСталь» располагается по адресу:

404114, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, п. Паромный, ул. Крымская, 10.

Контактные телефоны:

Директор            (8443) 42-71-90, 42-71-91, 42-75-44, 42-78-42

Отдел сбыта       (8443) 42-75-61

Бухгалтерия       (8443) 42-76-48

Начальник цеха (8443) 42-74-80

E-mail: office.vts@mail.ru

Сайт: www.vtspipe.ru