Технология монтажа забора из блоков

Рубленый Камень (4ый БАСТИОН)

http://4bastion.spb.ru

- Подготавливается ленточный фундамент под весь периметр забора, аналогичный фундаменту для установки кирпичного забора.

- В местах, где будут столбы, бетонируется труба диаметром не менее 57мм (ворота, калитка – не менее 89мм). Необходимо связать трубы опорных столбов ворот под землей дополнительной арматурой (желательно тоже трубой). Небольшие перепады высот возможно выбирать фундаментом на столбах с кратностью 165мм (высота одного заборного, столбового блока).

- После того, как бетон «встал», желательно провести гидроизоляцию ленточного фундамента любой гидрофобизирующей пропиткой (церизит, СТ-17, Аквастоп и т.д.).

- Монтаж заборных блоков.

Сначала надо выложить первый ряд заборных и столбовых блоков по всему периметру забора (в первую очередь выкладываются и клеятся столбовые блоки). Заборные блоки в местах примыкания к столбовым необходимо подогнать в размер по длине. В местах установки блоков забора сверлятся отверстия под арматуру (достаточно А-111 диаметром 12мм).

Первый ряд блоков, для выведения уровня, устанавливается на бетонный раствор.

Блоки столба «Рубленный камень» и Блоки забора «Рубленный Камень» монтируются толстой частью кверху. Блоки столба «Скала» и Блоки забора «Скала» монтируются тонкой частью кверху.

Блоки столба монтируются с разворотом на 90 градусов относительно оси, утолщенной стороной вверх. Блоки забора - со смещением на 50% (кирпичная кладка).

Блоки связываются друг с другом посредством обычного морозостойкого клея для плитки (Крепс-усиленый, Плитонит, Ветонит и т.д.). После застывания клея внутреннюю полость столба заливают бетонным раствором.

Перед заливкой бетоном блоки обильно смочить изнутри водой. За один раз не рекомендуется заливать на высоту более 3 блочков, так как при заливке их может разорвать гидростатическим давлением.

Закладные элементы, для последующего монтажа пролетов (деревянное или кованое заполнение) привариваются к трубе (проще работать с полосой) по мере монтажа забора, блоки столба пропиливаются «болгаркой», обязательна обработка закладных элементов антикором.

- Стенка забора не требует установки арматуры при высоте не более 4 блочков. Если же планируется ставить стенку забора большей высоты, тогда в стенку закладывается как продольная, так и поперечная арматура, которая связывается между собой. Рекомендуемая длинна стенки - 7 блочков (расстояние между центрами столбов 3100мм).

- После окончания монтажа забора желательно также провести его гидроизоляцию гидрофобизатором и покрасить.

- Секции пролетов и ворота монтируются на установленные ранее закладные элементы.

ООО  4ый БАСТИОН открыл Интернет-магазин на

своем новом сайте

http://4bastion.ucoz.ru

Заказы стало делать еще удобнее.