В ответ на Ваш запрос мы рады предложить решение для печати текста, переменных данных, графических изображений на пористых поверхностях.

#### Крупносимвольные  КАПЛЕСТРЙНЫЕ принтеры ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Aplink MR2-735 (Испания)

##### Простая установка на конвейерную линию, не требуется сжатый воздух

##### Удобный интерфейс, русскоязычное меню управления, графический тактильный дисплей 5,7”.

##### Встроенный персональный компьютер для управления переменными данными на Windows Embedded.

##### Возможность интегрирования принтера в локальную проводную или беспроводную сеть - Ethernet или Wi-Fi (опция).

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс принтера | Крупносимвольный маркировщик высокого разрешения |  |
| --- | --- | --- |
| Русификация | Полная |  |
| Высота печати | До 70 мм |  |
| Разрешение | 180 х 180-720 dpi (возможность изменения разрешения с экрана принтера) |  |
| Чернила | Экологически чистые чернила на масляной основе. |  |
| Цвет чернил | Черные и другие (синие, желтые и др.) цвета под заказ |  |
| Корпус | Прочная конструкция из нержавеющей стали (IP 44) |  |
| Скорость печати | До 110 м/мин (при 180 dpi х 180 dpi) |  |
| Комплектация | Печатающий блок, установочная стойка, тактильный дисплей, фотодатчик |  |
| Шрифты | Windows®, Truetype® |
| Температура и влажность воздуха | от +5 до +40 (С, (10-85)(, опционально до -5%. |
| Переменные данные | Простановка номеров серии, времени, даты, смены, параметров штрих кода и т.д. |
| Обслуживание | Низкий уровень обслуживания |
| Штрих коды | ОДНОМЕРНЫЕ: ITF14, EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED и т.д. ДВУХМЕРНЫЕ: DATAMATRIX, QR-CODE и т.д. |
| Графика | Любые логотипы и изображения |
| Напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Вес | ~ 15 кг (без станины) |

## Цены и условия поставки

| Цена (с НДС, доставкой в пределах Московской области и пуско-наладкой) | APLINK MR2-735 (1 ключ ПО UBSLABEL для дизайна сообщений в подарок при покупке первого принтера) | 420 000,00 рублей |
| --- | --- | --- |
| Опции и расходные материалы (с НДС): | Чернила черные (1000 мл) | 16 500,00 рублей |
|  | Чистящее средство (1000 мл), необходимо только при консервации | 10 500,00 рублей |
|  | Программа UBSLABEL | 20 000,00 рублей |
|  | Инкодер | 20 000,00 рублей |
|  | WI-FI 802.11 | 8 500,00 рублей |

Срок поставки: 2 недели с момента внесения аванса.

Условия оплаты: 50% предоплата; 50% перед отгрузкой со склада;

Гарантия: 12 месяцев.

К основным преимуществам нашего предложения можно отнести:

1. Высочайшая экономичность принтера благодаря:

- Печатающей головке Seiko c размером капли всего 35 pl и системой контроля ее размера (у всех остальных моделей в настоящее время представленных на рынке размер капли 70 pl). Также маленький размер капли позволяет печатать на гофрокартоне самого низкого качества!

- Продуманной гидравлической системе, основанной на принципе сообщающихся сосудов. Как следствие принтер «не течет» даже при длительных остановках.

- Практическому отсутствию других расходных материалов. При регулярной работе принтера замена чернильного резервуара рекомендуется производителем раз в 2 года.

- Энергопотреблению всего 150W.

2. Самая высокая скорость печати на рынке и возможности печати двумерных штрих-кодов и печати сверху.

3. Емкость чернил 1 литр! Независимая от конвейера стойка, следовательно, отсутствие вибраций.

4. Возможность удаленного подключения к принтеру для настройки и диагностики состояния. Оперативная сервисная и консультационная поддержка и от нас и от производителя на русском языке. Наличие подменного маркиратора и запасных частей на складе.

5. Возможность установки принтера в локальную сеть, загрузки задания с USB-носителя и даже подключения мыши.

6.Гарантированное считывание штрих-кода благодаря размеру капли и возможности подбора оптимального горизонтального разрешения (до 720 dpi)

7. Один ключ программы UBSLABEL в подарок при покупке первого принтера.

Обращаем внимание на наличие модели APLINK DUAL, с возможностью подключения к одному контроллеру до 4 (Четырех) головок с отдельными чернильными системами.

Обязательные условия для использования таких принтеров:

- Наличие ЛЕНТОЧНОГО конвейера

- Настройка направляющих таким образом, чтобы короб проходил на расстоянии 5 мм от головки принтера.