# В ответ на Ваш запрос высылаем Вам коммерческое предложение на     автоматический формовщик коробов F20T ( AZ, Голландия ).

Полностью автоматическая машина для формирования коробов "американского" типа. Машина берет заготовку короба из магазина, раскрывает ее, и закрывает нижние створки; далее дно короба проклеивается клейкой лентой. 
На выходе создается накопительный буфер для коробов с открытыми верхними клапанами, готовыми для загрузки.

Размеры коробок:

- Длина:    Min - 280мм, Max - 560мм

- Ширина: Min - 150мм, Max - 480мм

- Высота:  Min - 260мм, Max - 480мм *

Min высота = высота короба + ½ ширины короба.

## Технические характеристики:

- Электро-пневматический привод и система управления

- Производительность: 600 коробов/час

- Габаритные размеры в работе: ДхШxВ: 1900 мм х 1900 x 1350 мм

- Высота рабочей поверхности: 600-700 мм

- Регулировка под размер короба: ручная

- Вес: 400 кг

- Питание сжатым воздухом: 6 бар

- Потребление воздуха за цикл: 7,5 нл

- Электрическое подключение: 220В + Земля + Нейтраль / 50 Гц / 0,5 кВт

# Цены и условия поставки:

| Наименование | К-во | Цена в Евро с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| Автоматический формовщик коробов F20T ( правый ) | 1 | 16 650,00 |

Все цены указанны в Евро с НДС 18%, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Условия оплаты:

- 100% предоплата – скидка 3%;                                                                                                 - 50% предоплата, 50% через 30 календарных дней после отгрузки со склада Поставщика в г.Щелково.

Условия поставки:  самовывоз со склада Поставщика в г. Щелково.

Срок поставки: в наличии на складе.

Гарантия: 12 месяцев.

Пуско-наладочные работы, обучение: по согласованию сторон.

Послегарантийное обеспечение осуществляется оригинальными запчастями.