Коммерческое предложение

НЕСЪЕМНАЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ОПАЛУБКА

Технология строительства с применением системы несъемной опалубки из пенополистирола используется в мировой практике возведения жилых зданий и объектов промышленного и социального назначения. Впервые этот способ строительства был применен в Западной Германии в 50-х годах XX века. Огромное количество жилых домов, хозяйственных и производственных помещений уже построено с помощью технологии несъемной опалубки, как в Европе, так и в России.

С использованием несъемной опалубки могут возводиться:

- Коттеджи;

- Многоэтажные дома;

- Административные и общественные здания, спорткомплексы;

- Сервисные объекты, склады.

Экономия средств при строительстве с применением НПО по отношению к традиционным способам строительства, к примеру кирпич, может составлять до 20-30 %.

Преимущества систем несъемной опалубки на разных стадиях строительства:

1. Фундамент. Здания из несъемной опалубки имеют небольшой вес (1 м² стены при использовании бетона = 300кг, при использовании пенобетона = 165-250 кг, в зависимости от плотности пенобетона) и толщину (250мм), для сравнения один квадратный метр стены из кирпича весит 600 кг, соответственно фундамент для таких зданий менее грамоздкий и тем самым дешевле чем к примеру, под строение из кирпича.

2. Монтаж стен. При монтаже стен не требуется профессиональная бригада каменщиков. Укладку блоков может осуществлять один или два человека, при этом не имеющих особой квалификации.

3. Спецтехника. При возведении коттеджей не требуется специального грузоподъемного оборудования, как в случае с кирпичным строением, где требуется подавать поддоны с кирпичом. Для заливки бетона внутрь блоков достаточно небольшого бетоносмесителя и компонентов (щебень, песок, цемент, вода). Спецтехника (бетононасос) требуется лишь в случае больших объемов заливки, когда с применением несъемной опалубки строят крупные, многоэтажные объекты.

4. Внутренняя отделка. Поскольку стены из несъемной опалубки имеют хорошую геометрию (особенно углы), убирается целый процесс штукатурных работ, при которых практически невозможно ровно вывести поверхность.

На стены из блоков несъемной опалубки можно сразу наносить декоративное покрытие (например, штукатурка), либо обшить различными видами плит, такими как гипсокартон, ОСП (ориентированно-стружечная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита). При этом не требуется предварительно выстраивать каркас, плиты сразу нашиваются на стены при помощи дюбель-гвоздей. Поскольку стена имеет ровную поверхность, такой метод значительно экономичнее, менее трудоемкий и, самое главное, не скрадывается лишнее пространство. В результате вы получите готовую недорогую стену под чистовую отделку. 
Также следует отметить, что монтаж электропроводки и кабельных систем отличается удобством и простотой исполнения.

5. Внешняя отделка. Возможно несколько вариантов отделки, от штукатурного декоративного покрытия с применением различных элементов декора, до различных фасадных систем, причем в случае отделки сложными вентилируемыми фасадами, крепежные элементы можно смонтировать до заливки бетона, после заливки которого они будут прочно закреплены в бетоне. Помимо экономии при строительстве, следует отметить функциональные преимущества при монтаже кровли и перекрытий. Крепежные элементы несущих балок кровли, предварительно закладываются до заливки бетона внутрь блока, после заливки они прочно закреплены в бетоне. При монтаже перекрытий из стандартных ППК плит, не образуется мостика холода, плита остается скрытой за вешним слоем пенопласта.

Преимущества при эксплуатации здания, построенного с использованием НПО:

1. Энергосбережение. В процессе эксплуатации здания существенно снижаются затраты на отопление в зимний период. Теплопроводность стены из несъемной опалубки равна 1200 мм кирпичной кладки, при этом благодаря внешнему (50мм) слою пенополистирола, происходит отсечка "точки росы", то есть не происходит промерзания несущей конструкции из бетона, что положительно сказывается на долговечности. В летний период эксплуатации здания не требуется систем кондиционирования воздуха благодаря низкой теплопроводности стены. В течение всего периода эксплуатации здания, экономия на энергосбережении может составить внушительную сумму, что очень важно в условиях постоянно растущих цен на энергоносители. Также стоит отметить, что в здании тепло зимой и прохладно летом.

2. Нагрузка на фундамент. Благодаря небольшому весу здания в итоге получается низкая нагрузка на фундамент, что увеличивает его долговечность и уменьшает стоимость.

3. Звукоизоляция. Акустическая изоляция стены из несъемной опалубки без внешней и внутренней отделки составляет 49 дБ, что отвечает требованиям санитарных норм, в которых допустимый уровень шума установлен в пределах 13-51 дБ. После отделки этот показатель может снизиться до 35-40 дБ, что положительно сказывается на уровне комфорта. При этом следует отметить, что звукоизоляция уже изначально является свойством стены из несъемной опалубки, тогда как в зданиях из кирпича на это требуются дополнительные затраты.

4. Микроклимат. Пенополистирол является диффузионно-свободным материалом, стены такого дома обладают способностью «дышать». Этот немаловажный параметр положительно влияет на микроклимат внутри помещения. Блоки нашей конструкции благодаря перемычкам из пенополистирола обладают этой важной особенностью.

5. Хранение. Несъемная опалубка из пенополистирола  неподвержена влиянию климатических особенностей природы. Снег, дождь, ветер, мороз не вызывают деформацию и потерю качества опалубки. Поэтому для её хранения не требуются крытые площади хранения.

Размеры блоков 1000х250х250 мм, плотность 25 кг/м3, с добавлением антиприпена (самозатухающие). Имеются 2 вида блоков, торцевые и проходные.

Приглашаем к сотрудничеству строительные организации и реализаторов стройматериалов.

Строительство с применением систем несъемной опалубки позволяет возводить здания, отвечающие всем современным требованиям, которые диктует нам время.

Всегда рады вам ответить, на любой вопрос.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Наш адрес: Россия , 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина 67в/2б. Бизнес-центр “Парк Сити” (Парк им. Вити Черевичкина).

Контакты.

E-mail: kkotsegub@mail.ru

тел.8(863) 256-36-47, 282-90-44.